## Slide 1
8th EGO Meeting
and Glider Workshop
21 May 2019
Hak Soo Lim, Travis Miles*, Scott Glenn*, Josh Kohut*, Cliff Watkins*, M.W. Kim, Y.B. Son, J.Y. Jeong and J.S. Shim
Deintensification of typhoon Soulik by a rapid ocean destratification in the coastal waters of west Jeju Island, Korea
Marine Disaster Research Center, KIOST
*Center for Ocean Observing Leadership, DMCS, Rutgers Univ.

## Slide 2
Glider Observation
4
Ieodo & Moslpo Obs.
3
Typhoon: SOULIK (1819)
1
Data Analysis
5
Glider Deployment at Jeju
2
Conclusions
6

## Slide 3
1
Historical Typhoon Tracks for a 200km circle
1. Background
종합해양과학기지 구축 및 활용연구
Jeju
Korea
Notes: 항내 매몰이 심한 국가어항 준설현황(2006~2010년)을 살펴보면 년평균 약 300,000m3/년 비용은 4,253백만원/년으로 시행하고 있는 것으로 조사되었으며 이에 따른 원인분석을 위한 기 수행된 모니터링 용역은 9건 (4,251백만원)이 소요된 것으로 조사되어 항내 매몰을 저감할 수 있는 우회양빈 기술개발이 필요한 것으로 조사되었습니다.

## Slide 4
2
Typhoon SOULIK(1819)
October 5, 2016
October 6, 2018
Recently, typhoons (speed) are geting strong (decreased) in the West Pacific Ocean due to sea surface temperature increased by global warming.
15:00
06:00
Aug. 23
(CHABA)
(GONG-REY)
(SOULIK)
03:00 Aug. 16
03:00 Aug. 25, 2018
KMA
forecast
Speed of Typhoon SOULIK was about 4km/h at 13:00 on Aug. 23 due to weak Jet Stream in the Northern East Asia according to the KMA report.
1. Background
Notes: 항내 매몰이 심한 국가어항 준설현황(2006~2010년)을 살펴보면 년평균 약 300,000m3/년 비용은 4,253백만원/년으로 시행하고 있는 것으로 조사되었으며 이에 따른 원인분석을 위한 기 수행된 모니터링 용역은 9건 (4,251백만원)이 소요된 것으로 조사되어 항내 매몰을 저감할 수 있는 우회양빈 기술개발이 필요한 것으로 조사되었습니다.

## Slide 5
3
Summer
1. Background
Yellow Sea Circulation in Summer
종합해양과학기지 구축 및 활용연구
Summer Winter
Notes: 항내 매몰이 심한 국가어항 준설현황(2006~2010년)을 살펴보면 년평균 약 300,000m3/년 비용은 4,253백만원/년으로 시행하고 있는 것으로 조사되었으며 이에 따른 원인분석을 위한 기 수행된 모니터링 용역은 9건 (4,251백만원)이 소요된 것으로 조사되어 항내 매몰을 저감할 수 있는 우회양빈 기술개발이 필요한 것으로 조사되었습니다.

## Slide 6
4
Glider Deployment at Jeju Island, Korea
2. Deployment
종합해양과학기지 구축 및 활용연구
Glider deployment (Aug.15)
Purpose : Understanding of ocean mixing observed by an underwater glider during in summer 2018 over tidally dominated and highly stratified waters west of Jeju Island
Location : from Jeju Unjin port (Moslpo) to IEODO station (original target)
Period : 09:20 Aug. 15 (Deployment) ~ 10:00 Aug. 25 (Recovery)
Glider : RU22 (SLOCUM) of RUCOOL, DMCS, Rutgers Univ.
Sensors : CTD (Temp., Sal., Density), OBS (Turbidity), Chlorophyll-a, C-DOM etc.
Operation : Marine Disaster Research Center, KIOST and COOL, DMCS, Rutgers Univ.
Typhoon Tracks (1818~1820)
Notes: 항내 매몰이 심한 국가어항 준설현황(2006~2010년)을 살펴보면 년평균 약 300,000m3/년 비용은 4,253백만원/년으로 시행하고 있는 것으로 조사되었으며 이에 따른 원인분석을 위한 기 수행된 모니터링 용역은 9건 (4,251백만원)이 소요된 것으로 조사되어 항내 매몰을 저감할 수 있는 우회양빈 기술개발이 필요한 것으로 조사되었습니다.

## Slide 7
5
Speed : 20~30cm/s, Distance : 15~20 km/day, Data transition : every 2~3 hours
Battery duration : about 30 days
Preparation for Glider Deployment
2. Deployment
※Glider preparation (Aug.14)
Notes: 항내 매몰이 심한 국가어항 준설현황(2006~2010년)을 살펴보면 년평균 약 300,000m3/년 비용은 4,253백만원/년으로 시행하고 있는 것으로 조사되었으며 이에 따른 원인분석을 위한 기 수행된 모니터링 용역은 9건 (4,251백만원)이 소요된 것으로 조사되어 항내 매몰을 저감할 수 있는 우회양빈 기술개발이 필요한 것으로 조사되었습니다.

## Slide 8
6
Deployment Location : about 3 km from Unjin port, Jeju Island
Observation Period : 09:20 Aug. 15, 2018
종합해양과학기지 구축 및 활용연구
Glider Deployment
2. Deployment
Unjin port
(Moslpo)
Jeju
Notes: 항내 매몰이 심한 국가어항 준설현황(2006~2010년)을 살펴보면 년평균 약 300,000m3/년 비용은 4,253백만원/년으로 시행하고 있는 것으로 조사되었으며 이에 따른 원인분석을 위한 기 수행된 모니터링 용역은 9건 (4,251백만원)이 소요된 것으로 조사되어 항내 매몰을 저감할 수 있는 우회양빈 기술개발이 필요한 것으로 조사되었습니다.

## Slide 9
7
Deployment location : about 3 km away from Unjin port, Jeju Island
Deployment : 09:20 Aug. 15 (Dived about at 10:00), 2018
※ Drifted toward Northwest along the coast affected by strong flood tidal current
종합해양과학기지 구축 및 활용연구
10:00 8/15 ~ 10:00 8/16
Chart: IEODO_significant wave height(m)
Chart: Moslpo_suface elevation(m)
Significant wave height(m) at IEODO
Deployment
10am 8/15
Glider Deployment
2. Deployment
Notes: 항내 매몰이 심한 국가어항 준설현황(2006~2010년)을 살펴보면 년평균 약 300,000m3/년 비용은 4,253백만원/년으로 시행하고 있는 것으로 조사되었으며 이에 따른 원인분석을 위한 기 수행된 모니터링 용역은 9건 (4,251백만원)이 소요된 것으로 조사되어 항내 매몰을 저감할 수 있는 우회양빈 기술개발이 필요한 것으로 조사되었습니다.

## Slide 10
8
Deployment Location : about 3 km from Unjin port, Jeju Island
Observation Period : 09:20 Aug. 15 ~ 10:00 Aug. 25, 2018
Recovery Location : about 15 km from Unjin port, Jeju Island
종합해양과학기지 구축 및 활용연구
Glider Recovery
Unjin port
2. Deployment (Recovery)
Notes: 항내 매몰이 심한 국가어항 준설현황(2006~2010년)을 살펴보면 년평균 약 300,000m3/년 비용은 4,253백만원/년으로 시행하고 있는 것으로 조사되었으며 이에 따른 원인분석을 위한 기 수행된 모니터링 용역은 9건 (4,251백만원)이 소요된 것으로 조사되어 항내 매몰을 저감할 수 있는 우회양빈 기술개발이 필요한 것으로 조사되었습니다.

## Slide 11
9
Ieodo Ocean Research Station (IORS)
3 Ieodo Observation
Socheongcho ORS (SORS)
37 km south of Socheong Island
Depth : 50 m
Completed in Oct. 2014
Yellow Sea Buoy
(YSB)
190 km west of Gunsan city
Depth : 80 m
Moored in Sep. 2007
Gageocho ORS
(GORS)
47 km south-west of Gageo Island
Depth : 15 m
Completed in Oct. 2009
Ieodo ORS
(IORS)
149 km south-west of Mara Island of Jeju
Depth : 41 m
Completed in Jun. 2003
Japan
China
Korea
Korea
종합해양과학기지 구축 및 활용연구
Notes: 항내 매몰이 심한 국가어항 준설현황(2006~2010년)을 살펴보면 년평균 약 300,000m3/년 비용은 4,253백만원/년으로 시행하고 있는 것으로 조사되었으며 이에 따른 원인분석을 위한 기 수행된 모니터링 용역은 9건 (4,251백만원)이 소요된 것으로 조사되어 항내 매몰을 저감할 수 있는 우회양빈 기술개발이 필요한 것으로 조사되었습니다.

## Slide 12
10
3 Ieodo Observation
8m
16m
24m
29m
33.5m
36m
2m
41m
ADCP
CTD
Weight (100 kg)
CTD
CTD
CTD
CTD
Roof Deck
Main Deck
Cellar Deck
Intermediate Deck
Bottom Deck
Heli Deck
Boat Landing
Completion : Year 2003 (1995~2003)
Depth : 41 m (Total Height : 77m)
Total area 1,345㎡
Total weight 3,400 tonnes
Instruments : 35 different kinds
(atmospheric, oceanic, environmental,
structural)
Ieodo Observation
2018.08.16. 00:00 ~ 08.24 10:00
Coordinate
lat = 32° 7‘ 23''
lon = 125° 10‘ 57''
Ieodo Observation (real-time monitoring)
종합해양과학기지 구축 및 활용연구
Notes: 항내 매몰이 심한 국가어항 준설현황(2006~2010년)을 살펴보면 년평균 약 300,000m3/년 비용은 4,253백만원/년으로 시행하고 있는 것으로 조사되었으며 이에 따른 원인분석을 위한 기 수행된 모니터링 용역은 9건 (4,251백만원)이 소요된 것으로 조사되어 항내 매몰을 저감할 수 있는 우회양빈 기술개발이 필요한 것으로 조사되었습니다.

## Slide 13
11
Ieodo Observation (Real-time monitoring)
Min Air Pressure : 963.22 hPa (01:48 Aug. 23)
Max Wind speed : 43.19 m/s (22:33 Aug. 22), Gust speed : 52.82 m/s (22:04 Aug. 22)
Hs : 7.22 m, Hmax : 11.39 m (23:09 Aug. 22)
종합해양과학기지 구축 및 활용연구
3 Ieodo Observation
Notes: 항내 매몰이 심한 국가어항 준설현황(2006~2010년)을 살펴보면 년평균 약 300,000m3/년 비용은 4,253백만원/년으로 시행하고 있는 것으로 조사되었으며 이에 따른 원인분석을 위한 기 수행된 모니터링 용역은 9건 (4,251백만원)이 소요된 것으로 조사되어 항내 매몰을 저감할 수 있는 우회양빈 기술개발이 필요한 것으로 조사되었습니다.

## Slide 14
Min Air Pressure : 963.22 hPa (01:48 Aug. 23)
Max Wind speed : 43.19 m/s (22:33 Aug. 22), Gust speed : 52.82 m/s (22:04 Aug. 22)
Hs : 7.22 m, Hmax : 11.39 m (23:09 Aug. 22)
Bottom Temperature(35 m): 14°-> 23°increased, Surface Salinity(5 m): 32 -> 27 psu decreased
종합해양과학기지 구축 및 활용연구
(KHOA CTD)
12
Ieodo Observation (Real-time monitoring)
3 Ieodo Observation
Notes: 항내 매몰이 심한 국가어항 준설현황(2006~2010년)을 살펴보면 년평균 약 300,000m3/년 비용은 4,253백만원/년으로 시행하고 있는 것으로 조사되었으며 이에 따른 원인분석을 위한 기 수행된 모니터링 용역은 9건 (4,251백만원)이 소요된 것으로 조사되어 항내 매몰을 저감할 수 있는 우회양빈 기술개발이 필요한 것으로 조사되었습니다.

## Slide 15
종합해양과학기지 구축 및 활용연구
(KIOST RBR CTD)
Min Air Pressure : 963.22 hPa (01:48 Aug. 23)
Max Wind speed : 43.19 m/s (22:33 Aug. 22), Gust speed : 52.82 m/s (22:04 Aug. 22)
Hs : 7.22 m, Hmax : 11.39 m (23:09 Aug. 22)
Bottom Temperature(35 m): 14°-> 23°increased, Surface Salinity(5 m): 32 -> 27 psu
3 Ieodo Observation
13
Ieodo Observation (RBR CTD Sensor)
Notes: 항내 매몰이 심한 국가어항 준설현황(2006~2010년)을 살펴보면 년평균 약 300,000m3/년 비용은 4,253백만원/년으로 시행하고 있는 것으로 조사되었으며 이에 따른 원인분석을 위한 기 수행된 모니터링 용역은 9건 (4,251백만원)이 소요된 것으로 조사되어 항내 매몰을 저감할 수 있는 우회양빈 기술개발이 필요한 것으로 조사되었습니다.

## Slide 16
14
Moslpo Tidal Station (KHOA)
종합해양과학기지 구축 및 활용연구
15:00
06:00
Aug. 23
12:00
09:00
Moslpo
Moslpo
Tidal Station
Chart: Moslpo_suface elevation(m)
(0.46m at 7am Aug. 23)
Chart: Moslpo_suface elevation(m)
(0.46m at 7am Aug. 23)
3 Moslpo Observation
(10am Aug. 15)
Notes: 항내 매몰이 심한 국가어항 준설현황(2006~2010년)을 살펴보면 년평균 약 300,000m3/년 비용은 4,253백만원/년으로 시행하고 있는 것으로 조사되었으며 이에 따른 원인분석을 위한 기 수행된 모니터링 용역은 9건 (4,251백만원)이 소요된 것으로 조사되어 항내 매몰을 저감할 수 있는 우회양빈 기술개발이 필요한 것으로 조사되었습니다.

## Slide 17
15
종합해양과학기지 구축 및 활용연구
15:00
06:00
Aug. 23
12:00
09:00
Chart: Moslpo_Temperature (deg)
Chart: Moslpo_Salinity (psu)
Chart: Moslpo_Pressure (hPa)
Chart: Moslpo_Wind Speed (m/s)
Moslpo
(27.66psu at 12:00)
(979.94hPa at 07:00)
(21.35m/s at 07:00)
(27.30deg at 17:00)
Moslpo Tidal Station
3 Moslpo Observation
Moslpo Tidal Station (KHOA)
Chart: 
(0.46m at 7am Aug. 23)
Moslpo surface elevation
Notes: 항내 매몰이 심한 국가어항 준설현황(2006~2010년)을 살펴보면 년평균 약 300,000m3/년 비용은 4,253백만원/년으로 시행하고 있는 것으로 조사되었으며 이에 따른 원인분석을 위한 기 수행된 모니터링 용역은 9건 (4,251백만원)이 소요된 것으로 조사되어 항내 매몰을 저감할 수 있는 우회양빈 기술개발이 필요한 것으로 조사되었습니다.

## Slide 18
16
Moslpo (η) vs. Ieodo (Hs)
종합해양과학기지 구축 및 활용연구
Moslpo
Chart: Moslpo_suface elevation(m)
Ieodo
Chart: IEODO_significant wave height(m)
Chart: IEODO_significant wave height(m)
(0.46m at 7am Aug. 23)
(7am Aug. 23)
Moslpo tidal Station
Hs: 7.22 m at 23:09 Aug. 22
Notes: 항내 매몰이 심한 국가어항 준설현황(2006~2010년)을 살펴보면 년평균 약 300,000m3/년 비용은 4,253백만원/년으로 시행하고 있는 것으로 조사되었으며 이에 따른 원인분석을 위한 기 수행된 모니터링 용역은 9건 (4,251백만원)이 소요된 것으로 조사되어 항내 매몰을 저감할 수 있는 우회양빈 기술개발이 필요한 것으로 조사되었습니다.

## Slide 19
17
종합해양과학기지 구축 및 활용연구
(Flood at 7:00 Aug. 23)
(Ebb at 13:00 Aug. 23)
(Flood at 20:00 Aug. 23)
(Ebb at 03:00 Aug. 24)
(07:00 Aug.23 ~03:00 Aug.24)
Chart: Moslpo_surface elevation (m)
(GOCI at 12:00 Aug. 23)
Ebb
Flood
CIMARON
SOULIK
Eye
Ebb
Flood
Tidal Current Prediction (KHOA)
3 Moslpo Observation
Notes: 항내 매몰이 심한 국가어항 준설현황(2006~2010년)을 살펴보면 년평균 약 300,000m3/년 비용은 4,253백만원/년으로 시행하고 있는 것으로 조사되었으며 이에 따른 원인분석을 위한 기 수행된 모니터링 용역은 9건 (4,251백만원)이 소요된 것으로 조사되어 항내 매몰을 저감할 수 있는 우회양빈 기술개발이 필요한 것으로 조사되었습니다.

## Slide 20
18
4 Glider Observation
종합해양과학기지 구축 및 활용연구
15:00
06:00
Aug. 23
12:00
09:00
Glider Observation
10:26 Aug. 15 – 10:00 Aug. 25
Typhoon SOULIK directly affected to the Glider, west Jeju Island, 06:00~15:00 Aug. 23
Glider closely approached about 25km to the Typhoon SOULIK at 07:00, Aug. 23 (KST)
※Glider was drifted Northward affected by high waves of the typhoon SOULIK
Notes: 항내 매몰이 심한 국가어항 준설현황(2006~2010년)을 살펴보면 년평균 약 300,000m3/년 비용은 4,253백만원/년으로 시행하고 있는 것으로 조사되었으며 이에 따른 원인분석을 위한 기 수행된 모니터링 용역은 9건 (4,251백만원)이 소요된 것으로 조사되어 항내 매몰을 저감할 수 있는 우회양빈 기술개발이 필요한 것으로 조사되었습니다.

## Slide 21
19
Min Pressure : 963.22 hPa (01:48 Aug. 23)
Max Wind speed : 43.19 m/s (22:33 Aug. 22), Gust speed : 52.82 m/s (22:04 Aug. 22)
Hs : 7.22 m, Hmax : 11.39 m (23:09 Aug. 22)
Glider closely approached about 25 km to the Typhoon SOULIK at 07:00 Aug. 23
Surface Temperature decreased: (27.5°-> 16.5°↓), Salinity increased: (31psu -> 33psu ↑)
종합해양과학기지 구축 및 활용연구
Soulik Eye Passage
Temperature variation
Salinity variation
Glider Observation
07:00 August 23 (KST)
4 Glider Observation
Notes: 항내 매몰이 심한 국가어항 준설현황(2006~2010년)을 살펴보면 년평균 약 300,000m3/년 비용은 4,253백만원/년으로 시행하고 있는 것으로 조사되었으며 이에 따른 원인분석을 위한 기 수행된 모니터링 용역은 9건 (4,251백만원)이 소요된 것으로 조사되어 항내 매몰을 저감할 수 있는 우회양빈 기술개발이 필요한 것으로 조사되었습니다.

## Slide 22
20
Min Pressure : 963.22 hPa (01:48 Aug. 23)
Max Wind speed : 43.19 m/s (22:33 Aug. 22), Gust speed : 52.82 m/s (22:04 Aug. 22)
Hs : 7.22 m, Hmax : 11.39 m (23:09 Aug. 22)
Glider closely approached about 25 km to the Typhoon SOULIK at 07:00 Aug. 23
Surface Density increased (1020°-> 1024°↑), Bottom Turbidity increased
종합해양과학기지 구축 및 활용연구
Soulik Eye Passage
Density variation
Backscatter variation
07:00 August 23 (KST)
4 Glider Observation
Glider Observation
Notes: 항내 매몰이 심한 국가어항 준설현황(2006~2010년)을 살펴보면 년평균 약 300,000m3/년 비용은 4,253백만원/년으로 시행하고 있는 것으로 조사되었으며 이에 따른 원인분석을 위한 기 수행된 모니터링 용역은 9건 (4,251백만원)이 소요된 것으로 조사되어 항내 매몰을 저감할 수 있는 우회양빈 기술개발이 필요한 것으로 조사되었습니다.

## Slide 23
21
Min Pressure : 963.22 hPa (01:48 Aug. 23)
Max Wind speed : 43.19 m/s (22:33 Aug. 22), Gust speed : 52.82 m/s (22:04 Aug. 22)
Hs : 7.22 m, Hmax : 11.39 m (23:09 Aug. 22)
Glider closely approached about 25 km to the Typhoon SOULIK at 07:00 Aug. 23
Surface Chlorophyll decreased, Bottom Dissolved Organic Matter increased
종합해양과학기지 구축 및 활용연구
Soulik Eye Passage
Chlorophyll variation
CDOM variation
07:00 August 23 (KST)
4 Glider Observation
Glider Observation
Notes: 항내 매몰이 심한 국가어항 준설현황(2006~2010년)을 살펴보면 년평균 약 300,000m3/년 비용은 4,253백만원/년으로 시행하고 있는 것으로 조사되었으며 이에 따른 원인분석을 위한 기 수행된 모니터링 용역은 9건 (4,251백만원)이 소요된 것으로 조사되어 항내 매몰을 저감할 수 있는 우회양빈 기술개발이 필요한 것으로 조사되었습니다.

## Slide 24
22
Min Pressure : 963.22 hPa (01:48 Aug. 23)
Max Wind speed : 43.19 m/s (22:33 Aug. 22), Gust speed : 52.82 m/s (22:04 Aug. 22)
Hs : 7.22 m, Hmax : 11.39 m (23:09 Aug. 22)
Glider closely approached about 25 km to the Typhoon SOULIK at 07:00 Aug. 23
Temperature mixing: (27.5°-> 16.5°↓), Salinity mixing: (31psu -> 33psu ↑) at surface
Mixing length was increased about 40 m from 30 to 70 m water depth
종합해양과학기지 구축 및 활용연구
07:00 August 23 (KST)
Temperature variation
11:18 Aug. 22 ~ 08:15 Aug. 24 (KST)
Surface Temperature decreased (11° ↓)
Mixing length (40m) increased
Bottom Temperature
increased (3° ↑)
4 Glider Observation
Glider Observation
Notes: 항내 매몰이 심한 국가어항 준설현황(2006~2010년)을 살펴보면 년평균 약 300,000m3/년 비용은 4,253백만원/년으로 시행하고 있는 것으로 조사되었으며 이에 따른 원인분석을 위한 기 수행된 모니터링 용역은 9건 (4,251백만원)이 소요된 것으로 조사되어 항내 매몰을 저감할 수 있는 우회양빈 기술개발이 필요한 것으로 조사되었습니다.

## Slide 25
23
Data Analysis (IEODO: Rapid ocean mixing)
Max Wind speed : 43.19 m/s (22:33 Aug. 22)
Hs : 7.22 m and Hmax : 11.39 m (23:09 Aug. 22)
5 Data Analysis
종합해양과학기지 구축 및 활용연구
26.5->20。C
14->23.5。C
Notes: 항내 매몰이 심한 국가어항 준설현황(2006~2010년)을 살펴보면 년평균 약 300,000m3/년 비용은 4,253백만원/년으로 시행하고 있는 것으로 조사되었으며 이에 따른 원인분석을 위한 기 수행된 모니터링 용역은 9건 (4,251백만원)이 소요된 것으로 조사되어 항내 매몰을 저감할 수 있는 우회양빈 기술개발이 필요한 것으로 조사되었습니다.

## Slide 26
23
Data Analysis (Glider: Rapid ocean mixing)
5 Data Analysis
종합해양과학기지 구축 및 활용연구
Notes: 항내 매몰이 심한 국가어항 준설현황(2006~2010년)을 살펴보면 년평균 약 300,000m3/년 비용은 4,253백만원/년으로 시행하고 있는 것으로 조사되었으며 이에 따른 원인분석을 위한 기 수행된 모니터링 용역은 9건 (4,251백만원)이 소요된 것으로 조사되어 항내 매몰을 저감할 수 있는 우회양빈 기술개발이 필요한 것으로 조사되었습니다.

## Slide 27
24
Data Analysis (IEODO: △T vs tides and winds)
Ebb
Ebb
Ebb
Ebb
Ebb
Max Wind speed : 43.19 m/s (22:33 Aug. 22)
Hs : 7.22 m and Hmax : 11.39 m (23:09 Aug. 22)
Ebb
Ebb
Ebb
Ebb
5 Data Analysis
종합해양과학기지 구축 및 활용연구
Notes: 항내 매몰이 심한 국가어항 준설현황(2006~2010년)을 살펴보면 년평균 약 300,000m3/년 비용은 4,253백만원/년으로 시행하고 있는 것으로 조사되었으며 이에 따른 원인분석을 위한 기 수행된 모니터링 용역은 9건 (4,251백만원)이 소요된 것으로 조사되어 항내 매몰을 저감할 수 있는 우회양빈 기술개발이 필요한 것으로 조사되었습니다.

## Slide 28
24
Data Analysis (Glider: △T, △S, △D)
5 Data Analysis
Notes: 항내 매몰이 심한 국가어항 준설현황(2006~2010년)을 살펴보면 년평균 약 300,000m3/년 비용은 4,253백만원/년으로 시행하고 있는 것으로 조사되었으며 이에 따른 원인분석을 위한 기 수행된 모니터링 용역은 9건 (4,251백만원)이 소요된 것으로 조사되어 항내 매몰을 저감할 수 있는 우회양빈 기술개발이 필요한 것으로 조사되었습니다.

## Slide 29
25
종합해양과학기지 구축 및 활용연구
07:00 August 23 (KST)
Temperature variation
11:18 Aug.22~08:15 Aug.24
(KST)
Surface Temperature decreased (11° ↓ )
Conclusions
Bottom Temperature
increased (3° ↑ )
Mixing length (40m) increased
6 Conclusions
Typhoon SOULIK was observed at tidally dominated and stratified waters of Jeju, Korea
IEODO observation: Pressure 963.22 hPa (01:48 8/23, KST), Hs 7.22 m (23:09 8/23, 2018)
Glider closely approached about 25 km to the typhoon SOULIK at 07:00, August 23 (KST)
Ocean mixing: Surface Temperature decreased (27.5°-> 16.5°, 11°↓), Salinity increased
Mixing length layer was increased about 40 m from 30 to 70 m by the typhoon SOULIK
Rapid mixing coincided with a tidal transition before/after sustained winds and waves
Rapid ocean destratification was observed by Typhoon Soulik and its interaction with tidally dominated and highly stratified coastal ocean waters west of Jeju, Korea
Notes: 항내 매몰이 심한 국가어항 준설현황(2006~2010년)을 살펴보면 년평균 약 300,000m3/년 비용은 4,253백만원/년으로 시행하고 있는 것으로 조사되었으며 이에 따른 원인분석을 위한 기 수행된 모니터링 용역은 9건 (4,251백만원)이 소요된 것으로 조사되어 항내 매몰을 저감할 수 있는 우회양빈 기술개발이 필요한 것으로 조사되었습니다.

## Slide 30
Thank you
종합해양과학기지 구축 및 활용연구